## Slide 1
TurboVLA 双设备拆分推理框架
观测与控制留在 Orin · 全部神经网络运行于 Thor
Jetson Orin Nano
8 GB
Jetson Thor
128 GB
完整 TurboVLA 神经网络推理
LIBERO 环境
双视角 RGB · 8维状态 · 语言指令
观测快照与归一化
RGB: 2 × 3 × 256 × 256
State: 8
张量编码与无损压缩
BF16 / FP32 · codec 协商
动作时间线
async (replace)
blend
sync
按实际控制步对齐
控制执行
Orin 不加载模型权重
接收 · 解压 · 校验
DINOv3
视觉编码
BERT
在线文本编码
State projection
状态投影
…
…
V–L Interaction
Visual → Instruction
Instruction → Visual
N ×
…
Action-ready features
Action Chunk Decoder (ACT)
动作反归一化
Checkpoint · DINOv3 · BERT · 统计文件
HTTP/1.1 · Keep-alive
标准化张量 + 指令
12 × 7 动作块
请求 ID · 计时
最多 1 个请求在途
闭环记录： 成功率 · 控制间隔 p95 · hold_steps · 分阶段耗时
默认 H=12 / R=4 / B=3；20 Hz 为控制频率上限，性能以实测为准。

## Slide 2
三种协同推理流水线
Orin Nano 8GB 执行动作 Thor 128GB 完整模型推理
H=12 / R=4 / B=3；推理耗时假设为 2 个示意单位，不代表实测性能。
示意墙钟时间 →
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
ASYNC
异步直接替换
CLI: replace
Thor
Orin
推理 A
推理 B
推理 C
推理 D
等待
等待
A0
A1
A2
A3
A4
A5
B2
B3
B4
B5
C2
C3
C4
C5
D2
D3
BLEND
异步重叠融合
Thor
Orin
推理 A
推理 B
推理 C
推理 D
等待
等待
A0
A1
A2
A3
A4
A5
A6/B2
1/3
A7/B3
2/3
A8/B4
1
B5
B6/C2
1/3
B7/C3
2/3
B8/C4
1
C5
C6/D2
1/3
C7/D3
2/3
SYNC
同步阻塞执行
Thor
Orin
推理 A
推理 B
等待
等待
A0
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10
A11
等待
等待
B0
B1
s=4 → t=6：裁掉 B0、B1，从 B2 接管
前六维加权融合；夹爪按 α ≥ 0.5 切换
动作块用尽后请求；等待时控制步不推进
原动作
新动作
融合窗
阻塞等待
H=12 / R=4 / B=3；推理耗时假设为 2 个示意单位，不代表实测性能。
按实际控制步裁剪；缓冲为空时零手臂增量并保持夹爪。本例未触发缓冲耗尽。